Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

## HZS JčK ÚO Český Krumlov:

Hasičský automobil DVS-8 na podvozku Tatra 805, r.v. 1957

Pavel Rožboud, 606624841, pavel.rozboud@jck.izscr.cz

## HZS JčK ÚO České Budějovice:

## Automobilová stříkačka AS 16 Praga, r.v. 1915

Jiří Hrnčíř, 732889635, jihd@seznam.cz

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

územní odbor Český Krumlov

Hasičský automobil DVS-8 na podvozku Tatra 805

Hasičský automobil je určený k přepravě hasičského družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vnějších zdrojů hasicích látek. Automobil tvoří podvozek Tatra 805, kabina pro posádku, na níž navazují ukládací prostory pro požární příslušenství s přenosnou motorovou stříkačkou o výkonu 800 litrů/min.

Rok výroby: 	1957

Typ: 	Tatra 805

Motor: 	Tatra 603 A

vzduchem chlazený čtyřdobý benzinový V osmiválec

Objem motoru: 	2 545 cm3

Maximální výkon: 55,93 kW (75 k) při 4200 ot/min

Spotřeba:	24 litrů/100 km

Převodovka: 	hlavní čtyřstupňová a přídavná dvoustupňová

Náhon:	4x4

Nápravy:	dvě vybaveny závěrem diferenciálu,

Brzdový systém: kapalinové, bubnové, bez posilovače

Napětí elektrického příslušenství: 12V

Objem palivové nádrže: 100 litrů

Maximální rychlost vozidla: 80 km/h

Jízdní vlastnosti: 
Nejmenší průměr zatáčení 13,5 m 
Nájezdový úhel vpředu 46° 
Nájezdový úhel vzadu 52° 
Příčná stabilita 40° 
Podélná stabilita 55° 
Brodivost 650 mm

Schopnost překonat kolmý terénní stupeň 300mm, stoupání 69%

Renovaci vozidla provedli příslušníci Hasičského záchranného sboru okresu požární stanice Český Krumlov v letech 1997 – 1998

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

územní odbor České Budějovice

Hasičský automobil PRAGA Typ R (2. série)

Hasičský automobil je určený k přepravě hasičského družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou z vnějších zdrojů hasicích látek.

Rok výroby 	1915

Výrobce 	První českomoravská továrna na stroje, automobilní oddělení PRAGA, Praha–Libeň

Motor 		řadový zážehový 4-válec

obsah 3824 ccm, vrtání/zdvih 90/150

výkon 32 koní při 1100 ot./min

ventilový rozvod SV

spotřeba (palivo/olej) 32/0,7l na 100 km

max. rychlost 30 km/h

Podvozek 		rám obdélníkový

4 rychlosti vpřed + 1 vzad + pohon čerpadla

výška x šířka x délka 2680 x 1740 x 5100 mm.

váha vozu 2500 kg

brzdy  - provozní kardanová

- ruční bubnová pouze na zadní nápravu

kola litá ocelová dutá s plnopryžovými obručemi

(přední/zadní 930x110/930x225)

Nástavba 		rok výroby 1926

výrobce firma Josef Vystrčil Telč

čerpadlo odstředivé vícestupňové

Tento vůz byl v roce 1915 vyroben jako reflektorový nosič pro CaK Rakouskou armádu. V roce 1926 ho přestavěla firma Josef Vystrčil v Telči na hasičský automobil.

Praga R se vyráběla v provedení – valník, poštovní vůz, autobus (otevřený i uzavřený), reflektorový nosič, od roku 1913 do roku 1926.

Renovaci vozidla provedli příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje požární stanice České Budějovice v letech 2004 - 2006