Technická specifikace

pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

A	Základní technická specifikace

- Předmětem technické specifikace je technické zhodnocení (dále jen „rekonstrukce“) cisternové automobilové stříkačky 32 vyrobené na automobilovém podvozku Tatra 815 v letech 1984 až 1990 ve společnosti Karosa Vysoké Mýto nebo Polička 
a zařazené do vybavení jednotek PO schvalovacím listem technicko přejímacích podmínek (dále jen „CAS“).

- CAS po rekonstrukci splňuje technické podmínky stanovené

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

a dále uvedené v této technické specifikaci.

- Účelová nástavba CAS po rekonstrukci splňuje technické podmínky stanovené 
vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, pokud není v této technické specifikaci stanoveno jinak.

B	Technické podmínky pro rekonstrukci

Rekonstrukce kabiny osádky

- V kabině osádky je namontována v prostoru sedadla spolujezdce (velitele) lampička pro čtení map.

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- třemi

- čtyřmi

dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice ……………, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá dodavatel CAS.

- Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- ……………,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí …………… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice …………… a příslušné střešní antény.

- Kabina osádky je vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A pro každou vozidlovou radiostanici.

- V kabině osádky jsou nově vytvořeny prostory pro bezpečné uložení:

- dvou vyprošťovacích nožů (řezáků) na bezpečnostní pásy,

- lékárničky III,

- dalekohledu,

- deseti párů chirurgických rukavic v obalu,

- vyprošťovacího nástroje VRVN 1,

- dokumentace formátu A4, a to v dosahu spolujezdce (velitele).

- Sedadla řidiče a spolujezdce (velitele) jsou vybavena opěrkami hlav.

- Nádobka ostřikovače pro přední okno je přemístěna.

Rekonstrukce účelové nástavby

- Veškeré původní úchyty a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství v účelové nástavbě, zejména vyrobené ze dřeva nebo překližky, 
jsou nahrazeny za prvky vyrobené z lehkých kovů nebo jiných materiálů s vysokou životností.

- Jednokřídlové dveře po stranách účelové nástavby jsou nahrazeny roletkami ze slitiny lehkých kovů.

- Zadní jednokřídlové dveře jsou nahrazeny dveřmi, které se otevírají nahoru 
a jsou v otevřené poloze aretovány.

- Na obou bocích účelové nástavby jsou nově namontovány vždy dvě svítilny 
pro osvětlení prostoru okolo CAS neoslňujícím světlem.

- Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat 
a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

- Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je na pravé straně

- nahrazen

- doplněn

- žebříkem na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- Na účelové nástavbě

- je umístěna schránka

- jsou umístěny dvě schránky

- z lehkého kovu s víkem,

- určená

- určené

- pro uložení rozměrného požárního příslušenství.

- Karosérie účelové nástavby je nově opatřena oboustranně pozinkovaným plechem, který je na kostru lepen a je opatřen

- základním nástřikem epoxidovou barvou,

- tmelen polyesterovým tmelem,

- nástřikem mezivrstvy akrylátovým plničem,

- nástřikem vrchního laku akrylátovým dvousložkovým emailem.

Rekonstrukce zařízení prvotního zásahu

- Ze zadních bočních skříní účelové nástavby jsou odstraněny obě hadice 52 s proudnicí na těžkou pěnu, ty jsou nahrazeny jedním průtokovým navijákem s hadicí stálého průtoku podle ČSN EN 1947 o délce nejméně 30 m a pevně připojenou proudnicí. Použitá hadice je v celé své délce tvarově stálá a plnoprůtočná. Průtokový naviják 
je vybaven ručním a elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice.

- Pevně zabudovaná lafetová proudnice je doplněná ovládacím prvkem pro ovládání výkonu (otáček) požárního čerpadla.

Rekonstrukce požárního čerpadla

- Výtlačná hrdla požárního čerpadla jsou vyvedena pod úroveň úložného prostoru zadní skříně účelové nástavby.

- Elektromagnetické ovládací prvky na obslužném panelu požárního čerpadla 
jsou vyměněny za pneumatické nebo mechanické.

- Na obslužném panelu je umístěn ovládací prvek pro zapínání pomocného pohonu požárního čerpadla.

- V prostoru obslužného místa čerpací jednotky

- je

- není

- umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

Rekonstrukce nádrží na hasivo

- V nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo jsou původní hladinoměry nahrazeny sloupcovými ukazateli stavu hladiny hasiva.

- Nádrž na vodu nemusí být vybavena zařízením pro ohřev vody.

- Plnící otvory nádrží na pěnidlo jsou opatřeny ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

Rekonstrukce úložného prostoru

- Úložný prostor CAS je rekonstruován pro uložení následujících položek požárního příslušenství

- Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství

- Cestářské koště	1	ks,

- Clonová proudnice 52	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Dýchací přístroj ……………	4	ks,

- Ejektor	1	ks,

- Hadicový držák v obalu	4	ks,

- Hadicový můstek	2	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	6	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	10	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	1	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Klíč k nadzemnímu hydrantu	2	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Klíč na sací hadice	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 typu ……………	2	ks,

- Krumpáč	1	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Lopata	2	ks,

- Motorová řetězová pila typu ……………	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev typu ……………	2	ks,

- Nastavovací zásahový žebřík pro hasiče pro dvě osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m	1	ks,

- Neplynotěsný protichemický ochranný oděv	3	ks,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu SP 35	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 12	1	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera	1	ks,

- Požární světlomet s kloubovým držákem	2	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přechod 75/52	4	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 55B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přenosný žebřík pro hasiče

- nastavovací,

- vysunovací,

s dostupnou výškou nejméně 8 m, v provedení záchranný a zásahový pro

- dvě osoby.

- tři osoby. 	1	ks,

- Přetlakový ventil	1	ks,

- Rozdělovač	1	ks,

- Ruční radiostanice ……………	…	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……………	4	ks,

- Rukavice chirurgické	10	ks,

- Sací hadice 10 m	1	sada,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Sběrač 2 x 75	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Tepelně izolační podložka (termofólie) 2x2 m	1	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks,

- Trhací hák	1	ks,

- Ventilové lano na vidlici	1	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……………	1	ks.

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- K bodu 34 a 35

Dodavatel CAS dodá požární příslušenství s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

C	Další technické podmínky

- Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 35 kN, který pro montáž poskytne zadavatel.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- vybavena asanační lištou, napojenou pevně zabudovaným potrubím 
na požární čerpadlo a ovládanou z místa řidiče.

- CAS je v prostoru místa nástupu řidiče do CAS vybavena

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna

- přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- CAS je vybavena zvukovou signalizací zařazení zpětného převodového stupně.

- Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

- Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro požární přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 1.000 kg.

- Oranžová blikající světla na zádní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně čtyřmi světelnými zdroji, jejich ovládání je umístěno v prostoru obsluhy požárního čerpadla a optická signalizace jejich zapnutí je umístěna v zorném poli řidiče.

- Všechny položky požárního příslušenství obměněné při rekonstrukci a všechna zařízení použita pro montáž při rekonstrukci splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení 
o shodě apod.).

- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ……………….……………………….……..

e-mail ………………..….………….@…………………………….

telefon …………………

V ………………………….. dne …………

Vypracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě, v barevném rozlišení textu podle vzoru a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 801.

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

- Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Motorola CP 140, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

nebo

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- třemi

- čtyřmi

dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Motorola CP 140, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá dodavatel CAS.